CONEXIÓN DE HYPERLEDS AL CLUSTER DEL TABLERO

He aquí un sencillo diagrama de las conexiones, unas cuantas notas:

- Para saber el positivo y negativo de los sockets, usen una lámpara de pruebas, conectan un lado al chasis del carro y prenden los cuartos y con la punta de la lámpara de pruebas determinan cual es el lado positivo

-Los leds también tienen lado positivo y negativo, ojo con eso,

- La resistencia no importa como se conecte, no tiene positivo ni negativo.

- para unir los leds, use cable de calibre 14 o 16, no recuerdo bien, un poco de soldadura y cinta de aislar, los leds no los tengo juntitos los 3, mas bien están distribuidos al rededor de los marcos de los instrumentos.

- una vez conectado todo, prueben bien si prende todo, no les vaya a pasar que conectan todo y arman el tablero y al final no prende, así que chequen bien que onda ok

- por ultimo, yo creo que pondré en taller este documentillo para que no se pierda

suerte y si no se animan a hacerlo , llévenlo con algún eléctrico o electrónico, ahí sabrán que onda con los lados positivos y negativos de los leds.

Rafa – CorsaRedDragon

FANÁTICOS DEL Chevy

http://groups.msn.com/fanaticosdelchevy/